ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИННЫЕ НОЖНИЦЫ СЕРИИ KSM

Ножницы предназначены для резки листового металла. Процесс резки гильотинными ножницами является наиболее производительным процессом по сравнению с другими разделительными операциями – резкой газом, пильными полотнами или дисками. Гидравлический привод ножниц и закаленные режущие ножи обеспечивают стабильный качественный рез. Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования. Предлагаемый ассортимент ножниц позволяет выбрать оборудование с широким спектром функциональных характеристик, в комплектации ножниц можно применять различные виды приспособлений для потребностей различного производства.

Серия KSM включает несколько типоразмеров: шириной 2500, 3200 при резке листа толщиной до 25 мм. Жесткая цельносварная конструкция гильотин призвана обеспечивать высокую точность и надежность оборудования при эксплуатации. Особенность конструкции этой серии гильотинных ножниц в том, что верхняя балка при совершении реза движется не по прямолинейной траектории, а по дуге (принцип качающейся балки), что по замыслу конструкторов должно обеспечивать высокую точность реза металла, которую в прямолинейных направляющих соблюсти гораздо труднее.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ● Сварная конструкция рамы ножниц, прошедшая термическую обработку для снятия н напряжений, имеет высокую жесткость и стабильность показателей;

- ● У гильотин серия KSM гидравлический привод осуществляется на качающуюся режущую траверсу, возврат траверсы обеспечивается воздействием аккумулирующих азотных цилиндров, что обеспечивает устойчивую и надежную работу , что обеспечивает устойчивую и надежную работу, компактная и надежная гидравлическая станция расположена под рабочим столом;

- ●  Лезвия ножей установлены таким образом, чтобы добиться одинакового зазора на всей длине резки и получения ровного реза без заусенцев; компактное и быстрое регулирование зазора лезвий, значение зазора определяется по шкале и надежно фиксируется;

- ●  Перемещение заднего упора двигателем, индикация перемещения заднего упора, его точность и количество резов находятся на передней панели станка; опускание лезвия ножей может быть удобно и быстро переведено в ждущий режим;

- ● Предварительный выбор режима единичных или непрерывных резов, предварительный выбор отрезаемого размера и скорости резки; передний стол с роликовыми опорами для исключения царапин на исходном листовом металле;

- ●  Гидравлические прижимы листа имеют полиуретановое покрытие, чтобы избежать отпечатков прижимов на мягком материале;- лампа подсветки реза для позиционирования отрезаемого материала по отбрасываемой тени;

- ● Защитный экран рабочей зоны с электрическим размыкателем, чтобы гарантировать безопасность работ на станке; возможно оснащение световыми и лазерными защитными экранами;

- ● Настройка длины резания для уменьшения длины рабочего хода и увеличения производительности;

●  Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность, надёжная  система безопасности, отвечающая требованиям ISO, позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИЛОТИННЫХ НОЖНИЦ

| Характеристика | Серия KSM |
| --- | --- |
| Принцип работы | качающейся балки |
| Управление | ESTUN E21 |
| Регулировка зазора | ручная |
| Подсветка линии реза | теневая |
| Рабочий стол с шариками | есть |
| Передние поддерживающие опоры | L=600 |
| Боковая линейка для ручной обработки | L=600 |
| Привод заднего упора | электромеханический |
| Точность позиционирования заднего упора | ± 0,1 мм |
| Подъем заднего упора | есть |
| Функция отхода заднего упора во время реза | есть |
| Дистанционная педаль управления | есть |
| Инструмент | один набор режущего инструмента (верхний и нижний) |
| Покраска | станок окрашен полиуретановой краской |
| Руководство по эксплуатации | есть |
| Гарантия - 1 год, собственный сервис |

| Контроллер Estun E21 | Станок оснащен контроллером Estun E21. Управление по оси X осуществляется программно контроллером, либо в ручном режиме, за что отвечает привод на базе мотор-редуктора с обратной связью и высокоточной ШВП с направляющими. Непосредственное управление приводом по осям производится частотным преобразователем. |
| --- | --- |
|  | Гидравлическая система Rexroth |
|  | Защита зоны резания обеспечивает защиту от несанкционированного доступа людей в опасную зону. |
|  | Гидравлический насос производства SUNNY |

|  | Главный двигатель производства Siemens |
| --- | --- |
|  | Электромеханический привод заднего упора |
|  | Механическая регулировка зазора между лезвиями и выносная педаль управления |
|  | Электрические компоненты производства Schneider Electrical |

Технические характеристики:

|  | Технические параметры | 6-2500 | 6-3200 | 12-2500 | 12-3200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Толщина реза | 6 | 6 | 12 | 12 | мм |
| 2 | Рабочая ширина реза | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | мм |
| 3 | Предел прочности | σb≤450 | σb≤450 | σb≤450 | σb≤450 | н/мм2 |
| 4 | Производительность | 7-10 | 7-10 | 6-12 | 6-12 | рез/мин |
| 5 | Угол реза | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |  |
| 6 | Глубина зева | 150 | 150 | 150 | 150 | мм |
| 7 | Длина ножей | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | мм |
| 8 | Высота стола | 800 | 800 | 800 | 800 | мм |
| 9 | Расстояние заднего упора | 20～600 | 20～600 | 20～800 | 20～800 | мм |
| 10 | Мощность |  | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | кВт |
| 11 | Габаритные размеры | Длина | 3300 | 4000 | 3300 | 4000 | мм |
|  |  | Ширина | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | мм |
|  |  | Высота | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | мм |
| 12 | Вес | 4500 | 5500 | 7800 | 9300 | кг |

* - значение максимальной толщины материала приведено для металла с прочностью σ=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь); в случае с другими значениями прочности материала, значения максимальной разрезаемой толщины необходимо изменять пропорционально изменению прочности

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| № | Наименование оборудования | Цена с НДС, USD |
| --- | --- | --- |
| 1 | KSM 6-2500 (QC12Y-6×2500) Гидравлические гильотинные ножницы Контроллер Е21 | 123 816 CNY |
| 2 | KSM 6-3200 (QC12Y-6×3200) Гидравлические гильотинные ножницы Контроллер Е21 | 150 290 CNY |
| 3 | KSM 12-2500 (QC12Y-12×2500) Гидравлические гильотинные ножницы Контроллер Е21 | 25 993 USD |
| 4 | KSM 12-3200 (QC12Y-12×3200) Гидравлические гильотинные ножницы Контроллер Е21 | По запросу |
|  | Шеф-монтажные работы | рассчитывается |
|  | Доставка | рассчитывается |

В указанные цены не входят пуско-наладочные работы, для их проведения требуется заключение отдельного договора.

# Text boxes

увеличенный